## Slide 1
研究进展3：知识模型提取
1/3 源码到自动机：批量生成可审查的源码级控制流图
C 源码
文本级解析
控制结构建模
Graphviz 渲染
PNG + 日志
不依赖编译环境
• 无需头文件、clang/LLVM
• 不完整或暂不可编译的 C 文件也可尽量生成
覆盖主要控制结构
• if / else、各类循环、switch / case
• 识别 break、continue、return 与 goto 出口
可追踪、可审查
• 日志记录函数、节点数、边数与节点源码
• 终止语句后的不可达代码仍显示，不静默丢语句
批处理与离线交付
• Docker 封装，支持内网无网环境
• 当前样例集 16/16 成功生成；结果可直接进入知识库
定位：输出是面向批量知识抽取的源码级近似自动机，强调结构完整、可追踪和可离线运行。

## Slide 2
研究进展3：知识模型提取
2/3 规约与循环不变式：先定义性质，再填写 annotation
读 C 程序 明确目标
定义数学 spec
填写 Require / Ensure / Inv
QCP 交互 检查与修正
annotation- checking
① 先写数学规格（spec-first）
• 在 case_lib 中定义函数真正要满足的数学性质
• 描述输入与输出的关系，不在 Rocq 中照抄 C 算法或循环状态机
Post(input, output, state′)
② 再写 C annotation
• Require：变量范围与必要的内存资源
• Ensure：调用数学 spec 表达最终结果
• Assert / Inv：连接函数调用、分支与循环中间状态
Require → Inv → Ensure
③ 不变式回答三个问题
• 初始化：进入循环前是否成立？
• 保持：执行一次循环体后是否仍成立？
• 退出：不变式与退出条件能否推出 Ensure？
QCP 检查跑到文件尾 → annotation-checking 检查 spec、函数规约和不变式 → 通过后才运行正式符号执行并生成 VC。 任一步失败，都回到前面修正规约或 annotation，不把问题带入证明阶段。

## Slide 3
研究进展3：知识模型提取
3/3 验证与测试：一套规约的两级可信闭环
路线 A｜QCP + Rocq：全称形式化验证（16 个程序）
带 Require / Ensure / Inv 的 C 程序
符号执行自动生成验证条件（VC）
Rocq 完成证明并由内核检查
结论：对所有满足前置条件的输入成立
路线 B｜FloatTest：位级差分规约测试（79 个程序）
同一输入分别执行 C 实现与 Rocq 可执行规约
按 IEEE 754 bit pattern 逐位比较输出
每个测试向量生成一条可编译 Rocq 定理
结论：在采样输入上逐比特一致（约 7.87 万条定理）
不是二选一
证明可达的程序做全称证明；浮点／libm 密集、暂难经济证明的程序先做位级定理化测试；任何失败都反馈到规约与不变式提取环节。