## Slide 1
浮点验证与规约测试：工作进展汇报
IP 全链路验证（QCP/Rocq）与 FloatTest 位级差分测试
QCIP 验证组
2026 年 9 月

## Slide 2
目录
一、背景：我们要验证什么
  验证对象
  总体进展时间线
  两条技术路线
  技术工作一览
  全称证明与采样定理
二、路线一：QCP 全链路验证
  验证流水线
  示例 1：STSUseFlag 状态机
  浮点建模的三代演进
  示例 2：float_clamp（原生浮点）
  示例 3：float_store
  路线一总览
三、路线二：FloatTest 位级差分测试
  路线二的动机
  FloatTest 流程与 PBT 设计
  示例 4：ModeConvert_SBM
  三个技术难点
  浮点处理技术汇总
  覆盖规模与证据
  测试发现的问题与经验
四、总结与展望
  工作量量化
  总结
  未来工作

## Slide 3
验证对象：星载控制软件 IP
来源：卫星姿态与轨道控制系统的核心算法模块（C 语言）
  姿态解算、陀螺数据处理、轨道计算、岁差章动、喷气推进控制等
  工作模式切换判断（ModeConvert 系列）
共同特点
  浮点密集：大量 float64 四则运算、限幅、比较
  频繁从结构体/数组读写浮点数
  调用 libm：sin/cos/sqrt，部分使用 asin/atan2/exp
  分支多、状态多：单函数可达几十路输入输出
形式化的必要性：在轨软件不可维护，浮点误算代价高

## Slide 4
总体进展时间线（2026-07 至 2026-08，约 7 周）
时间 | 路线 | 进展
07-02 | 验证 | 首个 IP 全链路证明完成（STSUseFlag，7 条分支全证）
07-09 | 验证 | StructFilter 完成（第二代建模：float64 当 64 位整数）
07-13 | 验证 | STSTransDataSave 完成（annotation 迭代 5 轮）
07-14 | 验证 | 首个原生浮点验证案例（float_clamp / float_store）
07-15 | 验证 | WheelFriction 部分验证——浮点抽象的局限暴露
07-24 | 测试 | FloatTest 框架推广：SAM 7 题 + ModeConvert 6 题 + CS 前 2 题
08-05 | 测试 | 三角函数解决：musl sin/cos 双侧确定性移植
08-09 | 测试 | 发现 MSVCRT sqrt 1-ulp 误舍入 ⇒ sqrt 移植
08-10 | 测试 | 姿态 selftest 发现 6 处共享层错误，5 题重生成
08-17 | 测试 | iplib 24/24 全部交付，36,271 条定理
08-19 | 测试 | 7 题证据链刷新 + dashboard 看板上线
另有 orbiter-new 批次 35/35 交付（35,035 条定理）；两条路线并行推进
07-14 原生浮点可用、08-05 三角函数解决——两类原本无法处理的程序先后纳入范围

## Slide 5
两条技术路线
路线一：QCP 全链路形式化验证
在 C 代码上编写规约 annotation（前置/后置条件）
符号执行自动生成验证条件（VC）
在 Rocq 中人工完成全称证明（对所有输入成立）
结论为全称命题，但依赖工具链对浮点的支持程度
路线二：FloatTest 位级差分测试
将 C 算法逐行转写为 Rocq 可执行规约
用 gcc 产生真值，在采样输入上逐比特比对
每条测试向量 = 一条机器检查的 Rocq 定理
覆盖证明暂不可行的浮点密集程序
工具链的浮点支持程度决定程序采用哪条路线。

## Slide 6
技术工作一览（三个方面）
1. 浮点程序的原生形式化验证机制（路线一）
基于 Flocq 的原生 fp32/fp64 规约类型；用有限性前提在规约中显式处理 NaN/±∞；用类型化内存谓词 store_float 表达浮点内存写入。完成 float_clamp / float_store 两个案例。
2. 确定性浮点运行时与位级规约技术（路线二）
musl sin/cos/sqrt 双侧逐行移植，使 libm 运算确定性、可复现；C 语言比较语义（NaN 为假）在 Rocq 侧精确复刻；混合精度、舍入模式（mode_NE）、bit pattern 逐位对齐。
3. 定理化的 PBT 差分测试框架 FloatTest
“测试即定理”：每条向量对应一条由 vm_compute 检查的 Rocq 定理；随机 + 定向边界输入设计；阴性自检验证测试有效性；全链路证据固定（种子、快照、新鲜度重放）。

## Slide 7
全称证明与采样定理
全称证明（路线一）
一条定理覆盖所有合法输入：
∀ x lo hi: Safe(x,lo,hi) ⇒ lo ≤ clamp(x,lo,hi) ≤ hi
证明由 Rocq 内核检查。
采样定理（路线二）
每个采样点一条定理，各证一次：
t_0861 : spec(输入₈₆₁) = 输出₈₆₁
1000 条向量 = 1000 条定理，每条经 Rocq 内核计算验证。逐比特严格，但仅覆盖采样点。
比较
全称证明覆盖所有合法输入；采样定理仅覆盖采样点，但每条结论均由 Rocq 内核检查，严格性高于普通测试。该限制在各 case 报告中均有声明。

## Slide 8
全链路验证流水线
C annotation
前置/后置条件
符号执行
自动生成 VC
VC 分类
safety / return
Rocq 证明
人工完成
final-check
归档验收
Annotation：用分离逻辑描述函数执行前的内存状态（Require）与执行后的保证（Ensure）
Safety VC：内存安全（不越界、类型匹配），多由自动策略完成
Return VC：功能正确性（返回值满足后置条件），人工证明，为工作量主体
final-check：无 Admitted/Axiom 扫描、生成文件新鲜度复核、归档哈希比对

## Slide 9
示例 1：STSUseFlag 状态机验证
C 代码（分支状态机，7 条路径）
if (sSTSAtt.dataSrc == 1) {
if (sBusSTSObj.update == 3952088175) {
if (sSTSAtt.stsFlg == 1)
sSTSAtt.stsFlg = 6;
else if (sSTSAtt.stsFlg == 2)
sSTSAtt.stsFlg = 7;
else if (sSTSAtt.stsFlg == 4)
sSTSAtt.stsFlg = 8;
sSTSAtt.useOld = sSTSAtt.stsFlg;
} else {
if (sSTSAtt.stsFlg != 3)
sSTSAtt.stsFlg = sSTSAtt.useOld;
}
} else {
sBusSTSObj.update = 0;
}
Annotation（分离逻辑规约，节选）
/*@ Require store(&(sSTSAtt.dataSrc), data_src) *
store(&(sBusSTSObj.update), update) *
store(&(sSTSAtt.stsFlg), status) *
store(&(sSTSAtt.useOld), use_old)
Ensure exists data_src1 update1 status1 use_old1,
STSUseFlagPost(data_src, update, status, use_old,
data_src1, update1, status1, use_old1)
&& store(&(sSTSAtt.stsFlg), status1) * ... */
store(p, v)：内存地址 p 当前存储值 v
*：分离合取，几块互不重叠的内存
后置：存在新状态，满足后状态关系 STSUseFlagPost

## Slide 10
示例 1（续）：后状态关系规约（predicate-first）
路径条件 | status1 | update1
数据源有效 ∧ 更新标志命中 | 1→6 / 2→7 / 4→8 | 不变
数据源有效 ∧ 标志未命中 | 恢复为 use_old | 不变
数据源无效 | 不变 | 清零
7 条分支路径 ⇒ 7 个 return VC，全部证明完成。
方法论：predicate-first
规约描述输入/输出状态之间的数学关系，而非在 Rocq 中复制 C 的 if-else 控制流。
优点：规约可读、可审查、与实现解耦
反模式：镜像 C 控制流，证明随分支爆炸
耗时构成
证明命令本身为秒级；主要耗时在 Rocq 依赖环境编译（约 285 s/次）。

## Slide 11
浮点建模的三代演进
第一代：整数替换
WheelFriction（动量轮摩擦补偿）
float64 → unint32
公式抽象为未解释函数
137 个 safety VC 无法经济证明，全部 Admitted
第二代：不透明整数
StructFilter（结构滤波 + PID）
float64 → long long
浮点视为 64 位不透明字，仅证整数层
全部 VC 证明完成，但不含浮点语义
第三代：原生浮点
float_clamp / float_store
QCP v2.0.4 原生 fp32/fp64，底层 Flocq
浮点比较、有限性、内存写入均在证明层表达
前两代为工具链不支持浮点时期的过渡方案；第三代（v2.0.4 起）开始表达浮点语义
同期对证明暂不可行的浮点密集 IP，采用 FloatTest 测试路线（后半部分）

## Slide 12
示例 2：float_clamp 验证（原生浮点）
带 annotation 的 C 代码（真实归档文件）
/*@ Extern Coq (clampFloatSafe : fp32 -> fp32 -> fp32 -> Prop) */
/*@ Extern Coq (clampFloatPost : fp32 -> ... -> Prop) */
float float_clamp(float x, float lo, float hi)
/*@ Require clampFloatSafe(x, lo, hi)
Ensure clampFloatPost(x, lo, hi, __return) */
{
if (x < lo) return lo;
if (x > hi) return hi;
return x;
}
double double_clamp(double x, double lo, double hi)
/*@ Require clampSafe(x, lo, hi)
Ensure clampPost(x, lo, hi, __return) */
{ /* 同样三条分支 */ }
Rocq 侧规约定义（真实归档文件）
Definition clampFloatSafe (x lo hi : fp32) : Prop :=
fp32_isFinite x /\ fp32_isFinite lo /\
fp32_isFinite hi /\ fp32_le lo hi.
Definition clampFloatPost (x lo hi ret : fp32) : Prop :=
fp32_ge ret lo /\ fp32_le ret hi.
fp32 为 QCP v2.0.4 的原生浮点类型（底层 Flocq 库）
前置条件：三者有限且 lo ≤ hi
后置条件：lo ≤ ret ≤ hi

## Slide 13
示例 2（续）：NaN 与前置条件设计
若前置条件允许 x = NaN
C 语言规定：NaN 参与的任何比较均为 false
两个分支均不成立，函数原样返回 NaN
后置条件 lo ≤ r ≤ hi 对 NaN 不成立，规约不可证
处理
前置条件用 fp32_isFinite 排除 NaN 与 ±∞
即显式记录假设：仅在有限输入下保证钳位性质
证明要点
2 个函数 × 3 条分支 = 6 个 return VC，全部证明
规约库仅 4 个谓词 + 4 条引理
核心引理：有限浮点比较自反、可交换反转
无 Admitted，final-check 通过
说明
本仓库首个使用原生浮点类型完成证明的案例；规约直接表达浮点比较与有限性，不再将浮点建模为整数。

## Slide 14
示例 3：float_store 与类型化内存谓词
验证目标
*p = x;（x 为 float）在分离逻辑中对应的谓词
证明符号执行产生的写法与原生谓词等价：
  p # Float ↦ x ⊣⊢ store_float p x
两个案例：直接写变量、写结构体字段，各 1 个 return VC，均证明完成
遗留：证明完成，最终 canonical coqc 验收因环境缺失待补。
失败反例（归档于 failing_examples/）
若 annotation 中使用通用 store(p, x) 写浮点，符号执行报错：
Cannot unify types fp32 and Z
原因：通用 store 仅接受 Z 类型值，而 x 为 fp32。浮点内存须使用类型化谓词 store_float。

## Slide 15
路线一总览：6 个 case 的交付状态
Case | 功能 | Manual VC | 状态 | 备注
STSUseFlag | 星敏感器使用标志状态机 | 7 return | 完成 | 7 条分支路径全证
StructFilter | 结构滤波 + PID 控制器 | 1 return + 30 safety | 完成 | float64 建模为 64 位整数
STSTransDataSave | SRAM 248 字节分段拷贝 | 2 return | 完成 | annotation 迭代 5 轮
WheelFriction | 动量轮摩擦力矩补偿 | 4 return + 137 safety | 部分 | 浮点抽象，safety 全 Admitted
float_clamp | fp32/fp64 钳位函数 | 2×3 return | 完成 | 首个原生浮点验证
float_store | float 内存写入谓词 | 2 return | 证明完成 | 待补最终 coqc 验收
4 个完整证明通过 final-check、1 个部分验证、1 个证明完成待验收
Annotation 是主要迭代点：STSTransDataSave 迭代 5 轮得到正确的分段规格
遗留：WheelFriction 的 137 个 Admitted 待原生浮点能力重做；float_store 待补验收

## Slide 16
路线二的动机：QCP 浮点支持的限制
目标程序的典型形态
// 从结构体读浮点数组 -> 浮点运算 -> 写回
tmpCp = Angle2C321(0, 0, sAtt.Psi_DA);
Cro = MatrixMulti333(Cbiasp, tmpCp);
qri = C2Q(Cro); // 含三角函数与 sqrt
当时的工具链限制
QCP 无法将内存中读出的 64 位数据还原为浮点（仅按整数处理）
这批程序没有 annotation，且大量依赖 libm 三角函数
符号执行全链路无法完成
FloatTest 的思路
全称证明暂不可行时，检验一个较弱但可机器判定的性质：
Rocq 规约与 C 实现在采样输入上是否逐比特一致
方法：规约逐行人工转写，与 gcc 真值逐比特比对，每个采样点形成一条 Rocq 定理。

## Slide 17
FloatTest 流程：测试即定理
原始 C 程序
gcc -O0 真值
测试向量
IEEE 754 bit pattern
tests.v
每向量一条定理
coqc 编译
通过 = 测试全过
Rocq 位级规约 spec.v
人工逐行转写，Flocq binary32/64
真值：原始 C 用 gcc 编译（关闭 FMA 收缩），固定种子生成随机 + 定向边界输入（阈值恰等、NaN、±Inf、±0、饱和、计数器回绕等 7–13 类）
比对粒度：输入输出一律按 64 位 bit pattern 比较，不作近似，1 比特差异即判失败
阴性自检：每个 case 附 1 条故意改错期望值的定理，预期编译报错，用于验证工具链有效性

## Slide 18
PBT 设计：六个关键决策
PBT 要素 | FloatTest 的设计 | 设计理由
被测性质 | 采样输入上 C 输出 ≡ 规约输出（逐比特，约定 NaN==NaN） | 浮点不作近似比较，1 ulp 差异即判失败
Oracle（真值） | 原始 C + gcc -O0（关 FMA 收缩）+ musl 确定性移植 | 宿主 libm 不可信（sqrt 误舍入实证）
输入生成 | 固定种子随机 + 7–13 类定向边界（阈值恰等、NaN、±Inf、±0、饱和、回绕） | 随机覆盖一般行为，定向命中浮点奇异点
检查方式 | vm_compute; reflexivity——内核计算的定理 | 检查由 Rocq 内核执行，不依赖外部脚本判断
有效性验证 | 每题 1 条阴性自检：故意改错，预期报错 | 变异测试思想：确认测试可检出错误
可复现性 | 固定种子 + SHA-256 快照 + 新鲜度重放 + 固定 coqc argv | 任何人任何时间重跑结论一致
与普通 PBT（如 QuickCheck）的差异
普通 PBT 的通过记录是测试日志；FloatTest 的每条通过向量都对应一条 Rocq 定理，且规约文件可在后续证明工作中直接复用。

## Slide 19
示例 4：ModeConvert_SBM 测试流程
第 1 步：被测 C 代码（全部逻辑）
// 星时超过注入时刻 + 时延 -> 转入 EIM 模式
if ((m_starTime - t0) >= dt_OrbitInject)
m_WorkMode = WKMD_EIM; // 0x11
// 否则工作模式不变
第 2 步：参考驱动生成向量（vectors.txt）
4694428428020873060 13909875606412569204 4661949024290739460 20 17
4683088663683732336 4683088663683732336 4607182418800017408 3 3
列含义：starTime、t0、dt（均为 64 位 bit pattern）、旧模式字 → 新模式字
第 3 步：人工转写的 Rocq 规约（spec.v）
Definition modeConvert_SBM_fun
(starTime t0 dt : fp64) (workMode : Z) : Z :=
if c_ge64 (fp64_sub starTime t0) dt
then WKMD_EIM_Z (* 17 = 0x11 *)
else workMode.
第 4 步：每条向量一条定理（tests.v）
Example t_0002 :
modeConvert_SBM_fun (f64 4683088663683732336)
(f64 4683088663683732336) (f64 4607182418800017408) 3 = 3.
Proof. vm_compute. reflexivity. Qed.
vm_compute 由 Rocq 内核计算左端，与右端相等则定理成立。本例 starTime = t0，差值 0 < dt，条件为假，模式保持 3。

## Slide 20
位级测试的四个关键概念
bit pattern（位模式）
浮点数在内存中为 64 个比特；向量中的大整数即这些比特的整数值。按位比较严格于任何误差界比较。
c_ge64：复刻 C 的 NaN 语义
C 规定 NaN 的比较一律为假。Flocq 的原始比较遇 NaN 返回“无法比较”，封装 c_ge64：无法比较 ⇒ false，与 C 一致。
vm_compute：内核级计算
Rocq 内核的虚拟机实际执行规约函数。“通过”的含义是内核确认等式两端相等，而非外部脚本的判断。
不做 extraction 的原因
规约为人工逐行转写，转写本身可能出错，差分测试用于检出此类错误；自动提取则失去对照意义。

## Slide 21
难点 1：三角函数（15 个 case 曾无法处理）
问题
Flocq 仅定义 IEEE 四则运算与 sqrt 的舍入语义，不含 sin/cos
各 libm 实现的三角函数结果可能不同，缺少确定的真值口径
姿态计算类 case 普遍调用三角函数，15 题受阻
解决（2026-08-05）：libm 运算确定性化
将 musl libc 的 sin/cos（含参数约减 __rem_pio2）逐行移植两份：C 侧（编译时替换系统 libm）与 Rocq 侧（FloatTrig.v）
两侧执行同一算法，三角函数成为确定性、可复现的运算
移植质量自测
独立 selftest：3176 条向量逐比特一致
与 msvcrt libm 对比：常规值 0 ulp 差，大参数约 21 ulp（musl 更准）
sqrt 同样移植（musl 纯整数 Goldschmidt 迭代），自测 2073 条向量
残余边界
asin/atan2/exp 未移植：依赖它们的子函数用打桩 + 输入注入隔离，下游真实计算仍逐比特比对，并在每题 README 置顶声明。

## Slide 22
难点 2：宿主 libm 的 sqrt 误舍入
事件经过（CS_TrgtAtt_NWM_USU，2026-08-09）
1025 条向量中 t_0861 一条失败：输出四元数 4 个分量各差 ±1 ulp
逐层排查定位到 sqrt：MinGW gcc 链接的老 MSVCRT 库存在罕见误舍入（x87 FSQRT 双舍入残留）
实例：x = 0x1.de63fa81fe9bcp+0，MSVCRT 给出 …034（错），正确舍入 …033（Rocq 侧 Flocq Bsqrt 的结果）
此前三个 case 约 3000 条向量未覆盖该输入，属偶然
处理与结论
宿主 libm 不能作为真值来源，真值必须由确定性实现产生。据此移植 musl sqrt，受影响 4 题重跑全部通过。
ulp 的含义
ulp（unit in the last place）是浮点末位一个比特代表的值，即浮点表示的最小差异；逐比特比对可检出该量级的错误。

## Slide 23
难点 3：共享规约层的独立自测
背景
姿态类 case 共用基础算法：六种转序的 Angle2C、矩阵乘、四元数运算（QMulti / Q2C / C2Q）
提取为 C/Rocq 两侧共享库，避免每个 case 复制展开
风险：共享层单点错误传播到所有 case
独立自测（attitude selftest）
4 个精确锚点：单位阵、绕 X/Y/Z 轴转 π
6 种转序 × 10000 条随机，从基础矩阵相乘独立重算对照
发现的问题
4 个 Angle2C 第一轴符号错误
2 个 C2Q 对称项下标错误
EIM、AHM_USU、P2P、OCM 等 5 个受影响 case 重新生成并通过
经验
修改共享库后必须重跑所有受影响 case，避免留下指向旧版本摘要的通过记录。

## Slide 24
浮点处理技术汇总（问题 → 处理方式）
浮点问题 | 处理方式
IEEE 舍入语义 | Flocq Bplus/Bminus/Bmult/Bdiv（mode_NE 最近偶数舍入）与 gcc -O0 逐位对齐
内存中的浮点 | 64 位 bit pattern 注入/读出（b64_of_bits）；证明侧用类型化谓词 store_float
NaN 的比较语义 | 封装 c_ge64 等：不可比较 ⇒ false，精确复刻 C
证明层的 NaN/∞ | 前置条件 isFinite 显式排除，把假设写进规约
三角函数（Flocq 不支持） | musl sin/cos 双侧逐行移植（含参数约减），自测 3176 向量逐比特一致
sqrt 真值分歧 | musl sqrt（纯整数 Goldschmidt）移植 + Flocq Bsqrt 正确舍入
asin/atan2/exp 未移植 | 打桩 + 输入注入，边界在 README 置顶声明
混合精度 | 按 C 转换规则显式建模 binary64↔binary32 转换；f 后缀字面量逐行核对
上述处理方式基于同一套 Flocq 语义，证明与测试两条路线共用，后续做全称证明时可直接复用

## Slide 25
测试覆盖规模与结果
批次 | Case 数 | 向量/定理数 | 通过率 | 内容
iplib | 24/24 | 36,271 | 100% | 6 个模式切换 + 18 个姿态/轨道计算
orbiter-new | 35/35 | 35,035 | 100% | 轨道器批次，各 1000 条定向向量
SAMCodeSynthesis | 8/9 | 7,000 | 100% | 速率/姿态控制等，最重 1 题未做
cfg_target（早期试点） | 12 | 431 正例 | 100% | 框架首批验证对象
合计 | 79 | ≈78,700 条定理 | 100% | 全部无 Admitted/Axiom
典型每 case 1000 条随机 + 定向边界向量；最重 case 单题 5013 条
千条向量全链路约 10 秒；固定种子，完全可复现
每题 1 条阴性自检（故意改错）全部正确报错
全链路 SHA-256 快照绑定源码/规约/向量/工具

## Slide 26
iplib 批次：24 个 case 与证据看板
两个程序家族
ModeConvert（6 题）：工作模式切换。例：EIM 题以模式字为下标读 fp64[14] 定时器数组，超时转 NWM
CS 系列（18 题）：陀螺最小二乘/直接求逆、姿态控制喷气调度、轨道计算、IAU1976 岁差 + IAU1980 章动、点对点机动规划等
最重一题 CS_TrgtAtt_AHM_USU：104 个输入 → 44 个输出，9 段混合轨迹角速度规划
共享姿态规约层
六种 Angle2C、矩阵乘、四元数运算，C/Rocq 双侧共享
证据看板（dashboard）
静态网页索引：C 源码、规约声明、C↔Rocq 列映射、示例向量、复现命令
7 个 case 已刷新完整证据链（固定 coqc 检查 + 向量新鲜度逐字节比对 + 阴性控制）
其余 17 个为历史通过、待补证据刷新（非测试失败）
24/24 规约与测试无 Admitted/Axiom

## Slide 27
测试发现的问题
宿主 libm 误舍入：MSVCRT sqrt 存在 1-ulp 误舍入，促成 musl sqrt 移植（难点 2）
姿态公式转写错误：4 个 Angle2C 符号错误 + 2 个 C2Q 下标错误，被独立 selftest 发现（难点 3）
驱动程序 UB：GyroPick 参考驱动 printf 格式串多写 2 个 %u，打印垃圾列，被向量生成器的列数断言拦截
源码笔误：CS_IRES_Modify 循环误用未初始化索引 i（gcc 警告 + 测试边界双重记录）
混合精度陷阱：binary64 实参传给 float 形参需显式建模 64→32→64 两次转换；0.9231f 与 0.9231 精度不同，此类转写偏差可由差分测试即时检出
小结
问题分属三类：环境（libm）、规约转写（Angle2C/C2Q）、被测代码及其驱动（UB、笔误），差分测试对三类均有效。

## Slide 28
测试路线：经验沉淀
方法论
决定性难度因素不是代码行数，而是是否依赖 libm 三角/反三角/exp
真值口径固定为“原始 IP + musl 确定性移植”，结论可复现
确定性基础运算提成两侧共享层，避免复制展开导致符号/下标漂移
修改共享库后必须重跑所有受影响 case
工程纪律
正式证据只接受固定 coq_tooling.py check 在隔离 workspace 的固定 argv 结果
每题 README 置顶声明重建约定、打桩边界与未覆盖范围
全链路 SHA-256 快照绑定：C 源码、规约、驱动、向量、发射器
定位
FloatTest 是 QCP 全链路的补充而非替代：在证明暂时不可达的浮点程序上，用采样定理给出机器检查的一致性结论；规约库可在将来做全称证明时复用。

## Slide 29
工作量量化
路线一：验证（6 case，约 2 周）
人工 Rocq 证明 ≈1,330 行（proof_manual 合计）
人工数学规约库 ≈630 行
人工证明 return VC 22 个 + safety VC 30 个（含拆分约 90 条引理）
最大单 case：StructFilter 生成 goal 9,749 行
annotation 最多迭代 5 轮（STSTransDataSave）
路线二：测试（79 case，约 5 周）
人工逐行转写规约 ≈4,300 行（三批次 spec.v + 共享库）
生成并编译通过定理 ≈78,700 条（tests.v 合计 ≈47 万行）
测试向量 78,271 条，每题 7–13 类定向边界
musl sin/cos/sqrt 双侧移植 3 套；独立自测向量 6 万+ 条
中文 README 边界声明 ≈2,600 行；静态 dashboard 1 套
合计 85 个 case 交付，证明与测试两条线共覆盖 IP 库的主要浮点程序。

## Slide 30
总结：三方面技术工作，两条路线
技术工作
1. 浮点原生验证机制：fp32/fp64 规约 + 有限性前提 + 类型化内存谓词，规约直接表达浮点语义
2. 确定性浮点运行时与位级规约：musl 移植 + C 语义复刻，解决浮点缺少可信真值的问题
3. 定理化 PBT 框架 FloatTest：测试即定理 + 阴性自检 + 证据固定，采样测试具有机器检查的结论
完成情况
路线一：6 case，4 个完整证明，三代浮点建模演进
路线二：79 case，约 78,700 条定理 100% 通过，零 Admitted/Axiom
实证发现的问题：宿主 libm 误舍入、规约转写错误、驱动 UB
证明可达的程序做全称证明；证明暂不可达的浮点程序，用逐比特的定理化测试覆盖。

## Slide 31
未来工作
验证路线
用原生浮点能力重做 WheelFriction 等早期抽象 case，补齐 137 个 Admitted
float_store 补跑 canonical coqc 验收
沉淀外部函数规格库；循环不变式自动生成
测试路线
补齐 17 个 archived case 的最新证据链
完成遗留的最重 case（SAM GyroAttiDetermine：矩阵求逆 + fp64 floor）
asin/atan2/exp 的确定性移植，消除打桩边界
测试 → 证明衔接：已验证的 Flocq 规约库可直接复用于全称性定理（如限幅输出界）
两条路线的衔接点：FloatTest 规约库 + QCP 原生浮点支持，为浮点 IP 的全称证明提供基础。

## Slide 32
谢谢
欢迎讨论与指正